MANUAL DE INSTRUCCIONES CORTACESPED ELÉCTRICO

MANUAL D’INSTRUCCIONS TALLAGESPA ELÈCTRIC

ELECTRIC LAWN MOWER USER GUIDE

REF 868202

REF 9675628

Traducción / Traducció / Translation = Febrero / Febrer / February 2016

|  | - La máquina sólo puede ponerse en funcionamiento por personas que han leído y entendido todas las instrucciones del manual. Prestar atención con las personas que hay en el área de trabajo - La màquina només pot ser posada en funcionament per persones que han llegit i entés totes les intruccions del manual. Tenir cura amb les persones que hi han a l’àrea de treball - Unit should be operated only by those who have read and understood all safety and operating instructions in this manual. Mind the safety of people in the area at any time |
| --- | --- |
|  | - Prestar atención para que ninguna persona sea dañada por objetos que puedan salir de la máquina - Tenir cura que cap persona sigui ferida per objectes que poguin sortir de la máquina - Pay attention that bystanders would not be injured by objects thrown from the machine |
|  | - Evitar usar la máquina en pendientes - Evitar utilitzar la màquina en pujades - Avoid using machine on steep slope |
|  | - No manipular o reparar la máquina cuando está en funcionamiento - No manipular o reparar quan la màquina està en funcionament - Do not perform maintenance work on machine while the machine is still operating |
|  | - No levanter la máquina mientras funciona - No aixecar la màquina mentres funciona - Do not lift up machine while machine is still operating |
|  | - Parar antes de cambiar de enchufe - Parar abans de cambiar d’endoll - Stop the machine completely before relocating/reconnecting any power supply |
|  | - Doble aislamiento - Doble aillament - Double insulation |
|  | - Leer el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento - Llegir el manual d’instruccions abans de posar en funcionament - Read instructions before operation |
|  | - Mantener a terceras personas a una distancia segura de la máquina - Mantenir a terceres persones a una distàcnia segura respecte la màquina - Machines must be maintained at a safe distance away from bystanders |
|  | - Alejar el cable eléctrico de la cuchilla - Allunyar el cable electric de les fulles de tall - Keep supply power cord away from cutting blades |
|  | - Prestar atención al afilado de las cuchillas. Desenchufar antes de cualquier operación de mantenimiento o si el cable está dañado - Tenir cura de l’afilat de les fulles de tall. Desendollar abans de qualsevol tipus d’operació de manteniment o si el cable està malmés - Beware of sharp cutting blades. Remove plug from mains before maintenance or if cord is damaged |
|  | - Usar gafas laborales y protectores auditivos - Portar ulleres laborals i protectors auditius - Wear safety googles. Wear ear protectors |
|  | - No poner en funcionamiento si hay niños alrededor - No posar en funcionament si hi han nens al voltant - Do not operate machine when there are children nearby |
|  | - No tirar la basura. Reciclar correctament - No llençar a les escombraries. Reciclar correctament - It is the owner responsibility to make provisions for its collection and recycling |
|  | - Aparato eléctrico. Prestar mucha atención - Aparell electric. Tenir molta cura - Becareful when handling electrical objects |
|  | - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, asegurarse que las cuchillas están completamente paradas y no giran - Abans de realitzar qualsevol operació de manteniment o neteja, assegurar-se que les fulles de tall estan completament aturades i no giren - Ensure cutting blade and all removable parts have stop completely before cleaning repair or adjusting the machine |
|  | - Delante de la máquina no pueden haber cables - Davant de la màquina no poden haver-hi cables - Keep all power cord and cables well away from the front of the machine |
|  | - Al parar la máquina las cuchillas de corte giran durante unos segundos - Al parar la màquina les fulles de tall giren durant uns segons - Cutting blade will continue to rotate for few seconds after switching off |
|  | - Vestir calzado de protección laboral mientras utiliza la máquina - Vestir calçat de protecció laboral quan s’utilitza la màquina - Wear safety shoes while operating machine |
|  | - Vestir guantes de protección laboral mientras utiliza la máquina - Vestir guants de protecció laboral quan s’utiliza la màquina - Wear safety gloves while operating machine |
|  | - No usar la máquina bajo la lluvia ni dejar en el exterior mientras llueve - No usar la màquina sota la pluja ni deixar a l’exterior quan plou - Do not use machine in the rain or leave it outdoors when it raining |

Traducción de las instrucciones originales / Traducció de les instrucciones originals

FIG. 1

FIG. A MONTAJE / MONTATGE / ASSEMBLY

FIG. B ENCHUFAR LA MAQUINA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA / ENDOLLAR LA MÀQUINA A LA CORRENT ELÈCTRICA / Connect to power supply

FIG C. AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE / AJUSTAR L’ALÇADA DE TALL /

SETTING THE CUTTING HEIGHTS

FIG D. PONER EN MARCHA / POSAR EN FUNCIONAMENT / Starting

FIG E. CAMBIAR LA CUCHILLA DE CORTE / CANVIAR LA GANIVETA DE TALL / Replacing the blade

Ø320mm

FIG H. COLOCAR LA BOLSA DE RECOGIDA DE HIERBA / COL.LOCAR LA BOSSA DE RECOGIDA DE GESPA / ASSEMBLY COLLECT GRASS BAG

INFORMACION PARA UN CORRECTO CORTE / INFORMACIÓ PER UN CORRECTE TALL / information on correct mowing

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONS ANTES DE USAR LA MAQUINA. GUARDAR EN UN LUGAR SEGURO PARA PROXIMAS OCASIONES

Cumplir con las instrucciones detalladas en este manual.

- Esta máquina no puede ser utilizada por menores de edad ni personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia o conocimiento. Los niños no deben jugar con el aparato. Cuando limpie y/o haga el mantenimiento no deje a los niños solos junto a la máquina.

- No permita que niños u otras personas sin conocimiento de estas instrucciones, utilicen la máquina.

- El usuario siempre es responsable de accidentes o situaciones peligrosas que ocurren en su propiedad u otros espacios.

1 FORMACIÓN

a) Lea las instrucciones cuidadosamente. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la máquina.

b) Nunca permita que los niños o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen la máquina.

c) Nunca opere la máquina con terceros, en particular si hay niños o animales cerca.

d) Tenga en cuenta que el operario o el usuario son responsables de cualquier accidente que pueda causar o los peligros que cause a otras personas o bienes.

2 PREPARACIÓN

a) Cuando trabaje con la máquina use siempre botas para jardinería y pantalones largos.

No usar descalzo o con sandalias. Evite usar ropa voluminosa, con partes colgantes, joyas o corbata.

b) Antes de cortar inspeccionar toda la zona de trabajo y retirar los objetos que puedan quedar atrapados y provocar caída o rotura de la máquina.

c) Siempre, antes de usar inspeccionar visualmente la máquina para detectar desgaste o daños en la cuchilla, conexiones y en el montaje. Reemplazar los componentes gastados o dañados con el fin de mantener un buen equilibrio. Reemplazar las etiquetas dañadas o ilegibles.

d) Antes de usar, comprobar el cable de alimentación y el cable de extensión (no se incluye en la compra de la máquina) para detectar signos de daños o envejecimiento. Si el cable está dañado, desconectarlo inmediatamente de la red eléctrica. No manipular ni tocar el cable sin estar desenchufado de la electricidad.

No utilice la máquina con el cable dañado o desgastado.

3 FUNCIONAMIENTO

a) Utilice la máquina solamente con luz de día o con buena luz artificial.

b) Evite utilizar la máquina en hierba mojada.

c) Mantenga siempre un buen punto de apoyo en las pendientes.

d) Camine, no corra.

e) Corte a través de pendientes, nunca hacia arriba o hacia abajo.

f) Tenga mucho cuidado al cambiar de dirección en las pendientes.

g) No cortar en pendientes muy empinadas.

h) Tenga cuidado al tirar de la máquina hacia atrás o hacia usted.

i) Las cuchillas deben estar detenidas para mover o transportar la máquina de un lugar a otro.

j) No utilice nunca la máquina con las protecciones defectuosas o sin los dispositivos de seguridad en su lugar, por ejemplo deflectores y/o cajas de recogida de hierba.

k) Tome precauciones al arrancar el motor. Seguir las instrucciones. Tener los pies alejados de la cuchilla.

l) Nunca incline la máquina al arrancar el motor, a menos que deba ser inclinada para el arranque. En este caso, no inclinarlo más de lo absolutamente necesario y sólo inclinar la parte más alejada del operario.

m) Nunca arranque la máquina con el operario o terceras personas o animales en la parte delantera de la máquina.

n) Nunca ponga las manos o los pies cerca o debajo de las partes giratorias. Nunca permita que la abertura de inyección quede obstruida.

o) No transporte la máquina con la máquina enchufada a la electricidad.

p) Para transportar:

1- Detener la máquina y desenchufar de la electricidad.

2- Comprobar que todas las partes móviles se hayan detenido por completo:

- Antes de transportar la máquina

- Antes de limpiar y sacar la hierba que haya podido quedar atrapada en la cuchilla

- Antes de inspeccionar, limpiar o reparar la máquina,

- Tras ser golpeada por un objeto extraño. Inspeccione la máquina para detectar cualquier daño y hacer las reparaciones antes de hacer funcionar de nuevo.

Si la máquina vibrar de forma anormal:

- Inspeccionar para comprobar si está dañada

- Reparar o reemplazar cualquier parte dañada

- Comprobar que las partes no se hayan aflojado y apretar si es necesario

4 MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

a) Mantener todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para estar seguro que el equipo está en buenas condiciones de funcionamiento.

b) Frecuentemente comprobar el cesto de recogida en busca de desgaste o deterioro.

c) Sustituir los elementos desgastados o dañados para que la máquina sea segura.

d) En las máquinas multi-cuchillas, tomar precauciones porque la rotación de una cuchilla puede causar la rotación de todos las demás.

e) Tenga cuidado al ajustar la máquina para evitar atraparse los dedos entre la cuchilla y las partes fijas.

f) Dejar enfriar siempre antes de guardarla.

g) Durante el mantenimiento rutinario de la cuchilla, tenga cuidado, incluso cuando no hay electricidad ya que todavía podría estar en movimiento.

h) Sustituir los elementos desgastados o dañados para que la máquina siga siendo segura. Utilice únicamente piezas de recambio y accesorios originales.

5 RECOMENDACIÓN

Se recomienda el suministro eléctrico mediante dispositivo de corriente residual (RCD) con corriente de corte menor o igual a 30 mA.

Retire el enchufe de la toma:

- Cada vez que no utilice la máquina

- Antes de limpiar un bloqueo

- Antes de inspeccionar, limpiar o trabajar en la máquina

- Después de golpear un objeto extraño. Inspeccione si la máquina ha sufrido daños y hacer las reparaciones necesarias

- Si la máquina empieza a vibrar de forma anómala (pare inmediatamente)

Electricidad:

El voltaje indicado en la placa de características debe coincidir con la tensión de la fuente de alimentación eléctrica.

Se recomienda que la máquina sólo esté conectada a una toma eléctrica protegida por un interruptor automático que se acciona mediante un diferencial de 30 mA.

Si tiene que cambiar el cable eléctrico, sólo usar o reemplazar por otro del tipo indicado por el fabricante.

Ver al final de las instrucciones el número de referencia de fábrica.

Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.

No pase por encima, aplaste o tire del cable de alimentación o el cable de extensión, de lo contrario podría dañarse. Proteja el cable del calor, aceite y bordes afilados.

ADVERTENCIA: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! Los niños no deben jugar con bolsas de plástico. Peligro de asfixia

Nunca permita que niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones utilicen la máquina.

Los reglamentos locales pueden restringir la edad del operario. Guardar cuando no se utilice.

Esta herramienta no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona adulta responsable por su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la máquina.

El cable de extensión debe tener una sección transversal de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y estar protegido contra salpicaduras de agua. La conexión no debe estar en el agua.

Use siempre guantes de jardinería al manipular o trabajar cerca de las cuchillas afiladas.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Compruebe siempre que la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje en la placa de características.

¡Advertencia! Apague y desenchufar de la corriente antes de ajustar, limpiar o si el cable está cortado, dañado o enredado.

Las cuchillas siguen girando por unos cuantos segundos después de que la máquina está apagada.

Precaución: no toque la cuchilla giratoria.

La máquina tiene doble aislamiento y no requiere conexión a tierra. La tensión de alimentación es de 230V AC, 50 Hz (para los países no pertenecientes a la UE 220 V, 240 V, según proceda). Use solamente cables de extensión que cumplan H05VV-F, tipo H05RN-F o diseño de tipo IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Sólo utilizar cables de extensión con las siguientes secciones:

- 1,0 mm²: máx. longitud 40 m

- 1,5 mm²: máx. longitud 60 m

- 2,5 mm²: máx. longitud 100 m

Nota: Si utiliza un cable de extensión debe estar conectado a tierra y conectado a través del enchufe con el cable de tierra de la red de suministro de acuerdo con las normas de seguridad establecidas.

¡ADVERTENCIA! Los cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos. El cable de extensión, el enchufe y la toma deben ser resistentes al agua y de uso en exteriores.

Las conexiones y tomas de electricidad deben mantenerse secas y alejadas del suelo.

Para una mayor seguridad eléctrica, se recomienda utilizar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo inferior a 30 mA. Compruebe siempre el RCD utilizado.

Regularmente inspeccionar el cable de conexión para buscar daños. Sólo se puede utilizar si está en perfectas condiciones.

DESCRIPCIÓN

Esta máquina está diseñado para cortar el césped doméstico. Nunca para uso profesional. Ver Fig. 1

1. Palanca funcionamiento

2. Cuerpo superior

3. Caja funcionamiento

4. Botón de seguridad

5. Tuercas

6. Cuerpo inferior

7. Bolsa recogida hierba

8. Protector plástico

9. Cubierta frontal

10. Ruedas

11. Recogedor cable

MONTAJE "Fig. A"

La máquina se vende dentro de la caja y sin estar montada.

Siga las instrucciones de funcionamiento paso a paso y el uso de las imágenes proporcionado al principio de este manual como guía visual para montar fácilmente.

PREPARACIÓN

1- Colocar el recogedor del cable el cuerpo superior.

2- Unir el cuerpo superior con el inferior mediante las tuercas suministradas.

3- Inserte el cuerpo en los agujeros laterales en la parte superior de la máquina.

4- Colocar cada rueda sobre los ejes. Fijar con los pasadores "R" y colocar los tapacubos de plástico en su lugar.

5- Fijar los soportes de cable.

6- Instalar la bolsa de recogida de hierba. (Fig. H)

7- Levantar el protector de plástico y colocar la bolsa de recogida en los anclajes.

AJUSTE DE LAS ALTURAS DE CORTE «Fig. C»

¡Importante! Ajustar la altura de corte sólo cuando el motor está apagado y desenchufada de la electricidad.

Antes de empezar a cortar, compruebe que la hoja de corte está en buenas condiciones y que ninguno de los elementos de sujeción está dañado. Para evitar cualquier desequilibrio, reemplazar las hojas rotas y/o dañadas. Para llevar a cabo esta comprobación, primero apague el motor y desenchufar de la electricidad.

Para obtener la altura de corte deseada, ajustar manualmente el eje interno delantero y trasero de las ruedas.

¡Advertencia! Desenchufar la máquina de la electricidad y asegúrese de que la cuchilla está ajustada a la altura deseada.

> Para ajustar la altura de corte de la rueda delantera:

- Tumbar la máquina y poner al revés

- Apretar el eje de la rueda delantera y extraer

- Ajustar el eje a la posición deseada y recolocar en la ranura correspondiente

> Para ajustar la altura de corte de la rueda trasera:

- Tumbar la máquina y poner al revés

- Apretar el eje de la rueda trasera y extraer

- Ajustar el eje a la posición deseada y recolocar en la ranura correspondiente

Nota: Asegúrese siempre que la rueda izquierda y derecha de un mismo eje están a la misma altura

> 5 alturas de corte

25mm ~ 75 mm

- 25 mm (posición más baja altura de corte)

- 75mm (la más alta posición de la altura de corte)

FUNCIONAMIENTO "Fig. B + D"

> Enchufar a la electricidad «Fig. B»

Antes de enchufar a la electricidad comprobar que los datos de calificación de la placa se corresponden con los del circuito eléctrico.

Conectar el enchufe a un cable de extensión. Es imprescindible asegurar el cable de extensión con el recogedor de cable de la máquina.

> Arrancar «Fig. D»

Mantenga pulsado el botón de seguridad (A), luego apriete la palanca del interruptor (B) hacia la empuñadura.

Suelte el botón de seguridad.

> Parar

Suelte la palanca del interruptor.

ATENCIÓN: Tras la desconexión, la cuchilla de corte gira durante unos segundos, asegúrese de que la hoja se ha detenido por completo.

PRECAUCIÓN: No encienda y apague rápidamente.

> Botón Seguridad

¡Importante! Para evitar que la máquina se encienda accidentalmente, esta dispone de un sistema de bloqueo automático que debe ser presionado antes apretar la palanca de funcionamiento. La cortadora de césped se apaga cuando se suelta el interruptor.

Repita este proceso varias veces para estar seguro que funciona correctamente.

Antes de realizar cualquier reparación o mantenimiento en la máquina, asegúrese que la cuchilla no gira y está desenchufado.

¡Importante! Nunca abra el protector de plástico o extraiga la bolsa de recogida si la máquina está en funcionamiento. Sólo con el motor y la cuchilla parados. La cuchilla podría causar lesiones graves.

Mantener siempre una distancia de seguridad entre el operario y la cuchilla.

> Información sobre un corte correcto

Le recomendamos cortar en línea recta. Sólo cortar con la cuchilla bien afilada para evitar segar la hierba y que esta quede amarillenta.

La altura de corte debe estar entre 4 y 6 cm. Cortar de nuevo cuando la hierba haya crecido entre 4 y 5 cm. Si el césped crece más de lo recomendado no cometa el error de cortar a la mínima altura deseada de inmediato, realizar varios cortes a diferentes alturas o dañará el césped.

Nunca corte el césped por encima de la mitad de su altura. Mantenga la parte inferior de la máquina limpia y sin restos de hierba. Los restos de hierba hacen que sea más difícil iniciar la máquina y también afecta negativamente a la calidad de corte y la descarga del césped. En pendientes corte través de la pendiente (nunca en dirección hacia arriba o abajo). Contrarreste la pendiente cortando siempre hacia arriba.

No corte más de 4cm de hierba en un mismo pase.

Apagar el motor antes de realizar cualquier inspección de la cuchilla. Recuerde que la cuchilla continua girando durante unos segundos después de que el motor se ha apagado. Nunca trate de detener la cuchilla.

Regularmente compruebe que la cuchilla está en buen estado, afilada y sujeta. Reemplazar si no corta. Si la cuchilla choca contra un objeto mientras gira, detener la máquina y espere hasta que la cuchilla se haya detenido por completo. A continuación, comprobar el estado de la cuchilla y el soporte de la cuchilla. Substituir si están dañados.

Cuando corte el césped asegúrese que el cable eléctrico está siempre en la sección de césped que ya ha segado para que el cable no se quede sobre el cortacésped. Tan pronto corte césped vaya vaciando la bolsa de recogida.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

¡Atención! Desenchufar de la electricidad antes de realizar cualquier trabajo en la máquina.

> Limpieza

- Mantenga todos los dispositivos de seguridad, salidas de aire y la caja del motor libres de suciedad y polvo en la medida de lo posible. Limpie el equipo con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido a baja presión.

- Se recomienda limpiar el aparato al terminar de utilizarlo.

- Limpiar el equipo con un paño húmedo y un poco de jabón suave. No utilizar productos de limpieza o disolventes porque podrían deteriorar las piezas de plástico del equipo. Asegúrese de que no entre agua en el interior de la máquina.

Nunca utilice disolventes como gasolina, alcohol, amoníaco, etc. Estos disolventes pueden dañar las piezas de plástico.

> Mantenimiento de la cuchilla

- Regularmente quitar la hierba y la suciedad de la hoja.

- Al comienzo de la temporada de jardinería, examinar cuidadosamente el estado de la cuchilla.

- Si la cuchilla está desgastada, afilar o reemplazar.

- Si la cuchilla está dañada o gastada, montar una nueva hoja.

¡Advertencia! Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Desenchufar de la electricidad y esperar hasta que la cuchilla haya dejado de girar antes de continuar.

- Tenga cuidado de no cortarse. Agarrar la cuchilla con guantes de trabajo de jardinería.

- Sólo use cuchilla de repuesto adecuada.

- Nunca hay que retirar el botón de seguridad (A).

> Cambio de la hoja «Fig. E»

Por razones de seguridad, se recomienda que el cambio de la cuchilla sea realizado por un servicio técnico profesional.

Importante: Use guantes de protección laboral.

Cambiar las cuchillas siempre que sea necesario para garantizar el máximo rendimiento y la seguridad en todas las condiciones. Para cambiar la cuchilla:

- Girar la máquina de lado.

- Agarrar la cuchilla (C) con una mano.

- Utilizar una llave para aflojar y extraer la tuerca de la cuchilla (B).

- Reemplazar la cuchilla

- Apretar con firmeza la tuerca de la cuchilla.

DATOS TECNICOS

Voltaje 				230-240V

Frecuencia 			50Hz

Potencia 			1200W

R.P.M.	 			3300 RPM o min-1

Ancho de corte 			320 mm

Cuchilla				SF7A105

Protección	 		Clase II

Grado de protección 		IPX4

Depósito recogida  		40 Lts

Altura de corte 			25~75 mm

Motor Inducción 			No

Peso				12.4 Kg

Valores de emisión de ruido según directriz europea 2000/14/CEE:

- Nivel presión acústica LpA (83.7 dB(A) K = 3dB(A))

- Nivel potencia acústica LwA (95.3 dB(A) K = 3 dB(A))

- Garantía de potencia sonora LwA (96 dB(A))

¡ATENCIÓN! La presión de potencia acústica podrá exceder de 85 dB (A). En este caso el operario debe utilizar protectores auditivos.

Cuadro medio ponderado de la aceleración según la norma correspondiente: 2,92 m/s ² K = 1,5 m/s²

El valor total de la vibración declarado se ha medido de acuerdo con un método de prueba estándar y puede ser utilizado para comparar una herramienta con otra. El valor total de la vibración declarado también se puede utilizar en una evaluación preliminar de la exposición.

Un aviso de que la emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir el valor total declarado dependiendo de las formas en las que se utiliza la herramienta y de la necesidad de identificar las medidas de seguridad para proteger al operario que se basan en una estimación de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como los momentos en que la herramienta esté apagada y cuando está en ralentí, además del tiempo de activación).

ALMACENAMIENTO

Siempre hay que limpiar la máquina antes de guardarla. Guardar en espacio limpio y seco.

Para evitar humedad y que el contenido restante enmohezca, asegúrese de vaciar por completo y limpiar la bolsa de hierba. Guardar vacía y seca.

Puede desmontar la parte superior e inferior para ahorrar espacio.

> Hibernación

Afilar la cuchilla al final de la temporada de corte de césped.

MEDIO AMBIENTE

No tire aparatos eléctricos en la basura doméstica. Utilice instalaciones de recogida selectiva. Infórmese en su ayuntamiento para obtener más información. Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos los componentes peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

IMPORTANT: LLEGIU ATENTAMENT EL MANUAL D'INSTRUCCIONS ABANS D'UTILITZAR LA MÀQUINA. GUARDAR EN UN LLOC SEGUR PER PROPERES OCASIONS

Complir amb les instruccions detallades en aquest manual.

- Aquesta màquina no pot ser utilitzada per menors d'edat ni persones amb discapacitats físiques, sensorials o mentals o falta d'experiència o coneixement. Els nens no han de jugar amb l'aparell. Quan netegi i/o faci el manteniment no deixi als nens sols al costat de la màquina.

- No permeti que nens o altres persones sense coneixement d'aquestes instruccions, utilitzin la màquina.

- L'usuari sempre és responsable d'accidents o situacions perilloses que succeeixin en la seva propietat o altres espais.

1 FORMACIO

a) Llegiu les instruccions detingudament. Familiaritzeu-vos amb els controls i l'ús correcte de la màquina.

b) Mai permeti que els nens o persones que no estiguin familiaritzades amb aquestes instruccions utilitzin la màquina.

c) Mai faci anar la màquina si al vontant hi han terceres persones, sobre tot nens o animals de companyia.

d) Tingueu en compte que l'operari o l'usuari són responsables de qualsevol accident o perill causats a altres persones o béns.

2 PREPARACIO

a) Quan treballi amb la màquina utilitzi sempre botes per a jardineria i pantalons llargs.

No anar descalç o amb sandàlies. No utilitzeu roba voluminosa, amb parts penjants, joies o corbata.

b) Abans de tallar inspeccionar tota la zona de treball i retirar els objectes que puguin quedar atrapats i provocar caiguda o trencament de la màquina.

c) Sempre, abans d'usar, inspeccionar visualment la màquina per detectar desgast o danys a la fulla, e l les connexions i en el muntatge. Reemplaçar els components gastats o danyats per tal de mantenir un bon equilibri. Reemplaçar les etiquetes danyades o il·legibles.

d) Abans d'utilitzar, comprovar el cable d'alimentació i el cable d'extensió (no s'inclou en la compra de la màquina) per detectar signes de danys o envelliment. Si el cable està danyat, desconnectar immediatament de la xarxa elèctrica. No manipular ni tocar el cable sense estar desendollat de l'electricitat.

No utilitzeu la màquina amb el cable danyat o desgastat.

3 FUNCIONAMENT

a) Feu servir la màquina només amb llum de dia o amb bona llum artificial.

b) Eviteu utilitzar la màquina sobre gespa humida.

c) Mantingui sempre un bon punt de suport en les pendents.

d) Camini, no corri.

e) Emn pendents fer talls a través, mai cap amunt o cap avall.

f) Tingueu molta cura en canviar de direcció en les pendents.

g) No tallar en pendents molt dretes.

h) Aneu amb compte en estirar la màquina cap enrere o cap amunt.

i) Les fulles han d'estar detingudes per moure o transportar la màquina d'un lloc a un altre.

j) No utilitzeu mai la màquina amb les proteccions defectuoses o sense els dispositius de seguretat al seu lloc, per exemple deflectors i/o caixa de recollida de gespa.

k) Prengui precaucions al encendre el motor. Seguir les instruccions. Tenir els peus allunyats de la fulla.

l) Mai inclini la màquina en arrencar el motor, llevat que hagi de ser inclinada per a l'arrencada. En aquest cas, no inclinar més del absolutament necessari i només inclinar la part més allunyada de l'operari.

m) Mai arrencar la màquina amb l'operari o terceres persones o animals a la part davantera de la màquina.

n) Mai posi les mans o els peus a prop o sota les parts giratòries. Mai permeti que l'obertura d'injecció quedi obstruïda.

o) No transporti la màquina amb la màquina endollada a l'electricitat.

p) Per transportar:

1- Aturar la màquina i desendollar de l'electricitat.

2- Comprovar que totes les parts mòbils s'hagin detingut per complet:

- Abans de transportar la màquina

- Abans de netejar i treure l'herba que hagi pogut quedar atrapada en la fulla

- Abans d'inspeccionar, netejar o reparar la màquina,

- Després de ser colpejada per un objecte estrany. Inspeccioni la màquina per detectar qualsevol dany i fer les reparacions abans de fer funcionar de nou.

Si la màquina vibra de manera anormal:

- Inspeccionar per comprovar si està danyada

- Reparar o reemplaçar qualsevol part danyada

- Comprovar que les parts no s'hagin afluixat i prémer si és necessari

4 MANTENIMENT I EMMAGATZEMATGE

a) Mantenir totes les femelles i cargols apretats per estar segur que l'equip està en bones condicions de funcionament.

b) Freqüentment comprovar si el cistell de recollida està desgast o deteriorat.

c) Substituir els elements desgastats o danyats perquè la màquina sigui segura.

d) En les màquines multi-fulles, prendre precaucions perquè la rotació d'una fulla pot causar la rotació de tots les altres.

e) Aneu amb compte en ajustar la màquina per evitar atrapar-se els dits entre la fulla i les parts fixes.

f) Deixar refredar sempre abans de guardar-la.

g) Durant el manteniment rutinari de la fulla, vagi amb compte, fins i tot quan no hi ha electricitat ja que encara podria estar en moviment.

h) Substituir els elements desgastats o danyats perquè la màquina segueixi sent segura. Utilitzeu només peces de recanvi i accessoris originals.

5 RECOMANACIO

Es recomana el subministrament elèctric mitjançant un dispositiu de corrent residual (RCD) amb corrent de tall menor o igual a 30 mA.

Desendollar de la presa de corrent elèctrica:

- Cada vegada que no utilitzi la màquina

- Abans de netejar un bloqueig

- Abans d'inspeccionar, netejar o treballar a la màquina

- Després de colpejar un objecte estrany. Inspeccioni si la màquina ha sofert danys i fer les reparacions necessàries

- Si la màquina comença a vibrar de forma anormal (pari immediatament)

Electricitat:

El voltatge indicat a la placa de característiques ha de coincidir amb la tensió de la font d'alimentació elèctrica.

Es recomana que la màquina només estigui connectada a una presa elèctrica protegida per un interruptor automàtic que s'acciona mitjançant un diferencial de 30 mA.

Si ha de canviar el cable elèctric, només pot ser substituit per un altre del tipus indicat pel fabricant.

Veure al final de les instruccions el número de referència de fàbrica.

Mai toqui l'endoll amb les mans mullades.

No passi per sobre, aixafi o tiri del cable d'alimentació o el cable d'extensió, en cas contrari podria danyar-se. Protegeixi el cable de la calor, oli i angles esmolats.

ADVERTÈNCIA: Els materials d'embalatge no són joguines! Els nens no han de jugar amb bosses de plàstic. Perill d'asfíxia

Mai permeti que nens o persones no familiaritzades amb aquestes instruccions utilitzin la màquina.

Els reglaments locals poden restringir l'edat de l'operari. Guardar quan no s'utilitzi.

Aquesta eina no està dissenyada per ser utilitzada per persones (inclosos nens) amb discapacitats físiques, sensorials o mentals, o falta d'experiència i coneixement, llevat que siguin supervisats o instruïts sobre l'ús de l'aparell per una persona adulta responsable per la seva seguretat.

Sempre s'han de supervisar als nens per assegurar-se que no juguen amb la màquina.

El cable d'extensió ha de tenir una secció transversal d'acord amb les instruccions de funcionament i estar protegit contra esquitxades d'aigua. La connexió no ha d'estar a l'aigua.

Utilitzar sempre guants de jardineria per manipular o treballar prop de les fulles afilades.

SEGURETAT ELECTRICA

Comproveu sempre que la font d'alimentació es correspon amb el voltatge a la placa de característiques.

Advertència! Apagar i desendollar de la corrent abans d'ajustar, netejar o si el cable està tallat, danyat o fet un nus.

Les fulles segueixen girant uns quants segons després que la màquina està apagada.

Precaució: no toqui la fulla giratòria.

La màquina té doble aïllament i no requereix connexió a terra. La tensió d'alimentació és de 230V AC, 50 Hz (per als països no pertanyents a la UE 220 V, 240 V, segons escaigui). Utilitza només cables d'extensió que compleixin H05VV-F, tipus H05RN-F o disseny de tipus IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

Només utilitzar cables d'extensió amb les següents seccions:

- 1,0 mm²: màx. longitud 40 m

- 1,5 mm²: màx. longitud 60 m

- 2,5 mm²: màx. longitud 100 m

Nota: Si utilitzeu un cable d'extensió ha d'estar connectat a terra i connectat a través de l'endoll amb el cable de terra de la xarxa de subministrament d'acord amb les normes de seguretat establertes.

ADVERTÈNCIA! Els cables d'extensió inadequats poden ser perillosos. El cable d'extensió, l'endoll i la presa han de ser resistents a l'aigua i per a usos exteriors.

Les connexions i preses d'electricitat s'han de mantenir seques i allunyades del sòl.

Per a una major seguretat elèctrica, es recomana utilitzar un dispositiu de corrent residual (RCD) amb un corrent de tret inferior a 30 mA. Comproveu sempre el RCD utilitzat.

Regularment inspeccionar el cable de connexió per buscar danys. Només es pot utilitzar si està en perfectes condicions.

DESCRIPCIÓ

Aquesta màquina està dissenyada per tallar gespa domèstica. Mai per a ús professional. Veure Fig. 1

1. Palanca funcionament

2. Cos superior

3. Caixa funcionament

4. Botó de seguretat

5. Femelles

6. Cos inferior

7. Bossa recollida gespa

8. Protector plàstic

9. Coberta frontal

10. Rodes

11. Recollidor cable

MUNTATGE "Fig A"

La màquina es ven dins de la caixa i sense estar muntada.

Seguiu les instruccions de funcionament pas a pas i l'ús de les imatges proporcionat al principi d'aquest manual com a guia visual per muntar fàcilment.

PREPARACIO

1- Col·locar el recollidor del cable en el cos superior.

2- Unir el cos superior amb l'inferior mitjançant les femelles subministrades.

3- Inseriu el cos en els forats laterals a la part superior de la màquina.

4- Col·locar cada roda sobre els eixos. Fixar amb els passadors "R" i col·locar els plats de plàstic al seu lloc.

5- Fixar els suports de cable.

6- Instal·lar la bossa de recollida de gespa. (Fig. H)

7- Aixecar el protector de plàstic i col·locar la bossa de recollida en els anclatges.

AJUSTAR L’ALÇADA DE TALL «Fig. C »

Important! Ajustar l'alçada de tall només quan el motor està apagat i desendollat de l'electricitat.

Abans de començar a tallar, comproveu que la full de tall està en bones condicions i que cap dels elements de subjecció estan danyats. Per evitar qualsevol desequilibri, canviar les fulles trencades i/o danyades. Per dur a terme aquesta comprovació, primer apagueu el motor i desconnectar de l'electricitat.

Per obtenir l'alçada de tall desitjada, ajustar manualment l'eix intern davanter i posterior de les rodes.

Advertència! Desendollar la màquina de l'electricitat i assegureu-vos que la fulla està ajustada a l'alçada desitjada.

> Per ajustar l'alçada de tall de la roda davantera:

- Estirar la màquina i posar a l'inrevés

- Prémer l’eix de la roda davantera i extreure

- Ajustar l'eix a la posició desitjada i recol·locar a la ranura corresponent

> Per ajustar l'alçada de tall de la roda del darrere:

- Estirar la màquina i posar a l'inrevés

- Prémer l’eix de la roda posterior i extreure

- Ajustar l'eix a la posició desitjada i recol·locar a la ranura corresponent

Nota: Assegureu-vos sempre que la roda esquerra i dreta d'un mateix eix estan a la mateixa alçada

> 5 alçades de tall

25mm ~ 75 mm

- 25 mm (la posició de tall més baixa)

- 75mm (la posició de tall més alta)

FUNCIONAMENT "Fig. B + D"

> Endollar a l'electricitat «Fig. B »

Abans d'endollar a l'electricitat comprovar que les dades de qualificació de la placa es corresponen amb les del circuit elèctric.

Connectar l'endoll a un cable d'extensió. És imprescindible assegurar el cable d'extensió amb el recollidor de cable de la màquina.

> Arrencar «Fig. D »

Premeu el botó de seguretat (A), després premeu la palanca de l'interruptor (B) cap a l'empunyadura.

Deixeu anar el botó de seguretat.

> Aturar

Deixeu anar la palanca de l'interruptor.

ATENCIÓ: Després de la desconnexió, la fulla de tall gira durant uns segons, assegureu-vos que la fulla s'ha aturat completament.

ATENCIÓ: No engeagr i parar ràpidament.

> Botó Seguretat

Important! Per evitar que la màquina s'encengui accidentalment, aquesta disposa d'un sistema de bloqueig automàtic que ha de ser pressionat abans prémer la palanca de funcionament. La talladora de gespa s'apaga quan es deixa anar l'interruptor.

Repetiu aquest procés diverses vegades per estar segur que funciona correctament.

Abans de realitzar qualsevol reparació o manteniment a la màquina, assegureu-vos que la fulla no gira i està desendollada.

Important! Mai obri el protector de plàstic o extregui la bossa de recollida si la màquina està en funcionament. Només amb el motor i la fulla aturats. La fulla podria causar greus lesions.

Mantenir sempre una distància de seguretat entre l'operari i la fulla.

> Informació sobre un tall correcte

Us recomanem tallar en línia recta. Només tallar amb la fulla ben afilada per evitar esbiaixar l'herba i que aquesta quedi groguenca.

L'alçada de tall ha d'estar entre 4 i 6 cm. Tallar de nou quan l'herba hagi crescut entre 4 i 5 cm. Si la gespa creix més del recomanat no cometi l'error de tallar a l’alçada mínima desitjada immediatament, realitzar diversos talls a diferents alçades o farà malbé la gespa.

Mai tallar la gespa per sobre de la meitat de la seva alçada. Mantingui la part inferior de la màquina neta i sense restes de gespa. Les restes de gespa fan que sigui més difícil iniciar la màquina i també afecta negativament la qualitat de tall i la descàrrega de la gespa. En pendents tallar través del pendent (mai en direcció cap amunt o avall). Contraresti la pendent tallant sempre cap amunt.

No tallar més de 4 cm de gespa en un mateixa passada.

Apagar el motor abans de realitzar qualsevol inspecció de la fulla. Recordeu que la fulla contínua girant durant uns segons després que el motor s'ha apagat. Mai tracti d'aturar la fulla.

Regularment comprovi que la fulla està en bon estat, afilada i subjecta. Substituir si no talla. Si la fulla xoca contra un objecte mentre gira, aturar la màquina i espereu fins que la fulla s'hagi aturat completament. A continuació, comprovar l'estat de la fulla i el suport de la fulla. Substituir si estan danyats.

Quan talla la gespa el cable elèctric sempre ha d’estar a la secció de gespa ja dallada perquè el cable no quedi sobre la màquina. Tan aviat talli gespa vagi buidant la bossa de recollida.

NETEJA I MANTENIMENT

Atenció! Desendollar de l'electricitat abans de realitzar qualsevol treball a la màquina.

> Neteja

- Mantingui tots els dispositius de seguretat, sortides d'aire i la caixa del motor lliures de brutícia i pols en la mesura del possible. Netegeu l'equip amb un drap net o bufar amb aire comprimit a baixa pressió.

- Es recomana netejar l'aparell quan s’acaba d'utilitzar.

- Netejar l'equip amb un drap humit i una mica de sabó suau. No utilitzar productes de neteja o dissolvents perquè podrien deteriorar les peces de plàstic de l'equip. Assegureu-vos que no entri aigua a l'interior de la màquina.

Mai utilitzi dissolvents com gasolina, alcohol, amoníac, etc. Aquests dissolvents poden danyar les peces de plàstic.

> Manteniment de la fulla

- Regularment treure l'herba i la brutícia de la fulla.

- Al començament de la temporada de jardineria, examinar acuradament l'estat de la fulla.

- Si la fulla està desgastada, esmolar o canviar.

- Si la fulla està danyada o gastada, muntar un nou full.

Advertència! Tingueu en compte les següents precaucions:

- Desendollar de l'electricitat i esperar fins que la fulla hagi deixat de girar abans de continuar.

- Aneu amb compte de no tallar-vos. Agafar la fulla amb guants de treball de jardineria.

- Utilitzeu únicament fulles de recanvi adequades.

- Mai s'ha de retirar el botó de seguretat (A).

> Canvi de la fulla «Fig. I »

Per raons de seguretat, es recomana que el canvi de la fulla sigui realitzat per un servei tècnic professional.

Important: Utilitzeu guants de protecció laboral.

Canviar les fulles sempre que sigui necessari per garantir el màxim rendiment i la seguretat en totes les condicions. Per canviar la fulla:

- Girar la màquina de costat.

- Agafar la fulla (C) amb una mà.

- Utilitzar una clau per afluixar i extreure la femella de la fulla (B).

- Canviar la fulla

- Prémer amb fermesa la femella de la fulla.

DADES TÈCNIQUES

Voltatge 		230-240V

Freqüència 		50Hz

Potència 		1200W

R.P.M. 			3200 RPM o min-1

Ample de tall 		320 mm

Fulla 			SF7A105

Protecció 		Classe II

Grau de protecció 	IPX4

Dipòsit recollida 		40 Lts

Alçada de tall 		25 ~ 75 mm

Motor Inducció 		No

Pes 			12.4 Kg

Valors d'emissió de soroll segons directriu europea 2000/14 / CEE:

- Nivell pressió acústica LpA (83.7 dB (A) K = 3 dB (A))

- Nivell potència acústica LWA (95.3 dB (A) K = 3 dB (A))

- Garantia de potència sonora LWA (96 dB (A))

ATENCIÓ! La pressió de potència acústica pot excedir els 85 dB (A). En aquest cas l'operari ha d'utilitzar protectors auditius.

Quadre mitjà ponderat de l'acceleració segons la norma corresponent: 2,92 m / s ² K = 1,5 m / s²

El valor total de la vibració declarat s'ha mesurat d'acord amb un mètode de prova estàndard i pot ser utilitzat per comparar una eina amb una altra. El valor total de la vibració declarada també es pot utilitzar en una avaluació preliminar de l'exposició.

Un avís que l'emissió de vibracions durant l'ús real de l'eina elèctrica pot diferir el valor total declarat depenent de les formes en què s'utilitza l'eina i de la necessitat d'identificar les mesures de seguretat per protegir a l'operari que es basen en una estimació de l'exposició a les condicions reals d'ús (tenint en compte totes les parts del cicle de funcionament, com els moments en què l'eina estigui apagada i quan està en ralentí, a més del temps d'activació).

EMMAGATZEMATGE

Sempre cal netejar la màquina abans de guardar-la. Guardar en un espai net i sec.

Per evitar humitat i que el contingut restant es floreixi, assegureu-vos de buidar per complet i netejar la bossa de gespa. Guardar buida i seca.

Es pot desmuntar la part superior i inferior per estalviar espai.

> Hivernació

Esmolar la fulla al final de la temporada de tall de gespa.

MEDI AMBIENT

No llençar aparells elèctrics a les escombraries domèstica. Utilitzeu instal·lacions de recollida selectiva. Informeu-vos en la vostre ajuntament per obtenir més informació. Si els aparells elèctrics es dipositen en abocadors, els components perillosos es poden filtrar en les aigües subterrànies i entrar a la cadena alimentària, danyant la seva salut i benestar.

IMPORTANT READ CAREFULLY BEFORE USE. RETAIN FOR SUBSEQUENT REFERENCE

Comply with these safety related operating rules when using electric lawn mowers.

- This unit can be used by older children at least 8 years and by people with physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, if (if) is monitored correctly (s) or instructions for using the machine safely given to them and if the risks were apprehended. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user should not be performed by children unattended

- Do not allow children or any person who is not aware of these instructions, use the device. Some local regulations mention an age limit of the user.

- Do not forget that the user is responsible for accidents or dangerous situations occurring on others or their property

1 TRAINING

a) Read the instructions carefully. Familiarize yourself with the controls and the correct use of the equipment.

b) Never allow children or people who are not familiar with these instructions to use the machine. National rules can limit the age of the operator.

c) Never operate the machine when third parties, in particular children, or animals, are nearby.

d) Keep in mind that the operator or user is responsible for any accidents that he may cause or dangers that he causes other people or their property to incur.

2 PREPARATION

a) When operating the machine, always wear strong boots and long trousers.

Do not operate the machine barefooted or in sandals. Avoid wearing clothes that are voluminous or have loose cords, or a necktie.

b) Inspect the whole zone in which the machine will be used and remove all objects that it could throw up.

c) Before use, always inspect the machine visually to detect wear or damage to the cutter, bolts and its assembly. Replace used or damaged components in complete sets, so as to keep good balancing. Replace damaged or illegible labels.

d) Before use, check the supply cable and the extension cable to detect signs of damage or ageing. If the cable is damaged in use disconnect it from the electricity mains immediately. DO NOT TOUCH THE CABLE BEFORE YOU HAVE DISCONNECTED IT FROM THE ELECTRICITY MAINS.

Do not use the machine if the cable is damaged or worn.

3 OPERATION

a) Only use the machine in daylight or under good artificial light.

b) Avoid operating the machine on wet grass.

c) Always keep a good foothold on slopes.

d) Walk, do not run.

e) Cut across slopes, never up or down.

f) Take great care when changing direction on slopes.

g) Do not cut excessively steep slopes.

h) Use the machine with great care going backwards or pulling it towards you.

i) Stop the cutters if the machine must be tilted to be transported through grassless zones and when it must be transported to, or back from, the place where it is used.

j) Never use the machine with defective guards or without the safety devices in place, for example deflectors and/or grass boxes.

k) Take precautions when starting the motor by following the instructions and with the feet well away from the cutter or cutters.

l) Never tilt the machine when starting the motor, unless it must be tilted for starting. In this case, never tilt it more than absolutely necessary and only tilt the part furthest from the operator.

m) Never start the machine when the operator is facing the ejection opening.

n) Never put the hands or feet close to or under the rotating parts. Never allow the ejection opening to become obstructed.

o) Do not transport the machine when the power supply is applied.

P) Moving:

1- Stop the machine and remove the electric plug from its socket. Check that all moving parts have stopped completely.

2- Stop the machine, and remove the isolating device. Check that all moving parts have stopped completely:

−   before leaving the machine,

−   before cleaning blockages or unblocking the trough,

−   before inspecting, cleaning or repairing the machine,

−   after hitting a foreign object. Inspect the machine to detect any damage and make repairs before restarting and using it.

If the machine starts to vibrate abnormally (check immediately):

−   inspect the machine to check whether it is damaged,

−   repair or replace any damaged part,

−   check that parts have not become loose and tighten them if necessary.

4 MAINTENANCE AND STORAGE

a) Keep all the nuts, bolts and screws tight to as to be certain that the equipment is in good working order.

b) Check the collection box frequently for wear or deterioration.

c) Replace worn or damaged items so that the machine remains safe.

d) On multi-blade machines, take precautions, because rotation of one cutter can lead to the rotation of all the others.

e) Take care, when adjusting the machine, to avoid trapping fingers between moving blades and their fixed parts.

f) Always allow the machine to cool before storing it.

g) During routine maintenance of the cutter, take care, even if the power supply is cut off, as it could still be moving.

h) Replace worn or damaged items so that the machine remains safe. Only use spare parts and original accessories.

5 RECOMMENDATION

We recommend supplying the machine via an RCD [Residual Current Device] with breaking current less than or equal to 30 mA.

Remove the plug from the socket:

–   whenever you leave the machine,

–   before clearing a blockage,

–   before checking, cleaning or working on the machine,

–   after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs as necessary,

–   if the machine starts to vibrate abnormally (check immediately).

Power supply:

The voltage indicated on the rating plate must correspond to the voltage of the power source.

We recommend that this equipment is only connected into a socket which is protected by a circuit-breaker that would be actuated by a 30 mA residual current.

Only use or replace power supply cables for this unit which correspond to the types indicated by the manufacturer.

See the operating instructions for the order no. and types.

Never touch the mains plug with wet hands.

Do not run over, crush or pull the power supply cable or extension lead, otherwise it may be damaged. Protect the cable from heat, oil and sharp edges.

WARNING: Packaging materials are not toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation!

Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine.

Local regulations may restrict the age of the operator. When not in use store the machine

out of reach of children.

This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have

been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible

for their safety.

It should supervise children to ensure they do not play with the device.

The extension lead must have a cross section in accordance with the operating instructions and be protected against splashed water. The connection must not be in water.

Always wear gardening gloves when handling or working near the sharp blades.

ELECTRICAL SAFETY

Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

Warning! Switch off, remove plug from mains before adjusting, cleaning or if cable is cut, damaged or entangled.

The blades continue to rotate for a few seconds after the machine is switched off.

Caution – do not touch the rotating blade.

Your machine is double insulated for safety and requires no earth connection. The operating voltage is 230 V AC, 50 Hz (for non-EU countries 220 V, 240 V as applicable). Only use approved extension cablesExtension cords/leads should only be used if they comply with H05VV-F, H05RN-F types or IEC type design (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).

If you want to use an extension cable when operating your product, only the following cable dimensions should be used:

–   1.0 mm²: max. length 40 m

–   1.5 mm²: max. length 60 m

–   2.5 mm²: max. length 100 m

Note: If an extension cable is used it must be earthed and connected through the plug to the earth cable of your supply network in accordance with prescribed safety regulations.

WARNING! Inadequate extension cables can be dangerous. Extension cable, plug and socket must be of watertight construction and intended for outdoor use.

Cable connections should be kept dry and off the ground.

It is recommended for increased electrical safety to use a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Always check your RCD every time you use it.

The connection lead must be inspected for signs of damage at regular intervals and may only be used if in perfect condition.

DESCRIPTION

This product is intended for domestic lawn mowing. It is not designed for commercial use. See Fig. 1

1. Switch lever

2. Handle top

3. Switch case

4. Safety button

5. Wing nuts

6. Handle bottom

7. Grass bag

8. Deflector guard

9. Front cover

10. Wheels

11. Cable holder

ASSEMBLY “Fig A”

The lawn mower is delivered unassembled. The complete push bar must be assembled before using the lawn mower. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the machine.

PREPARATION

1- Put the cable hook on upper handle.

2- Connect upper and lower handles with supplied screws and knobs.

3- Insert the handles into the mower body.

4- Fit each wheels over the axles, secure in place with the “R” pins and press the wheel covers into place.

5- Fix the cable holders.

6- Grasse collection box assembly. Assemble two halves and fix them together. (Fig. H)

7- Lift the flap and place the grass box over the lugs.

SETTING THE CUTTING HEIGHTS « Fig C »

Important! Adjust the cutting height only when the engine is switched off and the power cable has been disconnected.

Before you begin to mow, check to ensure that the blade is not blunt and that none of the fasteners are damaged. To prevent any imbalance, replace blunt and/or damaged blades. To carry out this check, first switch off the motor and pull out the power plug.

To obtain the desired cutting height, the front and rear axles are repositioned on the underside of the mower housing.

Warning! Disconnect the mower from the power supply and ensure the blade has stopped coasting before adjusting the height.

> To adjust the front wheel cutting height position

- Turn the mower upside down.

- Pull the wheel axle towards the front of the mower.

- Locate the wheel axle into the desired cutting height adjustment position.

> To adjust the rear wheel cutting height position

- Turn the mower on its side.

- Pull the rear wheel axle towards the mower’s catcher flap.

- Locate the wheel axle into the desire cutting height adjustment position.

Note: Make sure that both rear right and left wheel are located in the same cutting height adjustment position.

> 5 Cutting height positions

25mm ~ 75 mm

- 25 mm (lowest cutting height position)

- 75 mm (highest cutting height position)

OPERATION “Fig B&D”

> Connect to power supply. « Fig B »

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Connect the plug to an extension cable. It is imperative to secure the extension cable with the cable grip.

> Starting « Fig D »

Press and hold safety button (A) (then squeeze the switch lever (B) towards the handle).

Release the safety button.

> Stopping

Release the switch lever.

ATTENTION: After switching off, the cutting blade will go on turning for a few seconds, make sure the blade has come to a complete standstill.

CAUTION: Do not rapidly switch off and on.

> Safety button

Important! To prevent the machine switching on accidentally, the lawn mower is equipped with a safety lock-off which must be pressed before the switching bar can be activated. The lawn mower switches itself off when the switch is released.

Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly.

Before you perform any repair or maintenance work on the machine, ensure that the blade is not rotating and that the power supply is disconnected.

Important! Never open the discharge flap if the grass bag is being emptied and the motor is still running. The rotating blade can cause serious injuries.

Always secure the discharge flap and grass bag carefully. Always switch off the motor before you remove these items.

The safety distance between the blade casing and the user provided by the guide struts must be maintained at all times.

> Information on correct mowing

We recommend that you mow in overlapping lines. Only mow with sharp, perfect blades so that the blades of grass do not fray, making the lawn turn yellow.

The cutting height should be between 4 and 6 cm and the growth before the next cut should be between 4 and 5 cm. If the lawn grows longer than this on occasion, do not make the mistake of cutting to normal length straight away since this will damage the lawn.

Never cut the grass by more than half its height. Keep the underside of the mower casing clean and remove all grass deposits from it. Deposits make it more difficult to start the mower and also adversely affect the mowing quality and the grass discharge. On slopes mow across the slope (not in up or down direction).You can counteract the tendency of the mower to slide down the slope by setting it at an angle upwards that you do not remove more than 4 cm of grass length in any one pass.

Switch off the motor before you carry out any inspections of the blade. Remember than the blade will continue to turn for a few seconds after the motor has been switched off. Never attempt to stop the blade.

Check regularly that the blade is correctly secured, in good condition and well ground. If not, grind or replace the blade. If the moving blade strikes an object, stop the mower and wait until the blade has come to a complete standstill. Then check the condition of the blade and the blade holder. If they are damaged, they must be replaced.

Place the mains lead in loops on the ground in front of the socket. Mow away from the socket and cable and ensure that the mains lead is always on the section of lawn that you have already mowed so that you do not run over the mains lead with the mower. As soon as you see mown grass on the lawn whilst you are mowing, the grass bag will need emptying.

CLEANING AND MAINTENANCE

Attention! Before performing any work on the equipment, pull out the power plug.

> Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.

- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.

- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device.

Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.

> Blade maintenance

- Regularly remove grass and dirt from the blade.

- At the beginning of the gardening season, carefully examine the condition of the blade.

- If the blade is very blunt, sharpen or replace the blade.

- If the blade is damaged or worn, fit a new blade.

Warning! Observe the following precautions:

- Disconnect the mower from the mains and wait until the blade has stopped rotating before proceeding.

- Be careful not to cut yourself. Use heavy-duty gloves or a cloth to grip the blade.

- Only use the specified replacement blade.

- Do not remove the impeller (A) for any reason.

> Replacing the blade « Fig E »

For safety reasons, we recommend having the blade replaced by an authorized professional.

Important: Wear work gloves!

Replacement blade, as this will ensure top performance and safety under all conditions. Carry out the following steps to change the blade:

- Turn the mower onto its side.

-Grip the blade (C) with one hand.

- Use the spanner supplied to loosen and remove the blade nut (B).

- Replace the blade

- Securely tighten the blade nut.

TECHNICAL DATA

Rated Voltage 			230-240V

Rated Frequency 		50Hz

Rated Power 			1200W

Rotation speed 			3300 RPM or min-1

Cutting width 			320 mm

Blade				SF7A105

Protection class 			Class II

Int. protection degree 		IPX4

Collect box / bag 			40 L

Cutting heights 			25~75 mm

Induction motor 			No

Weight				12.4 Kg

Noise emission values measured according to relevant standard 2000/14/CEE:

Acoustic pressure level LpA (83.7 dB(A) K = 3dB(A))

Acoustic power level LwA (95.3 dB(A) K = 3 dB(A))

Guaranteed sound power LwA 96 dB(A)

ATTENTION ! The sound power pressure may exceed 85 dB (A), in this case individual hearing protection must be worn.

Weighted root mean square acceleration according to relevant standard. : 2.92 m/s²	K = 1.5 m/s²

The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another that the declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

A warning that the vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used and of the need to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

STORAGE

Always clean your mower before storage. Store your mower in a clean, dry environment.

To avoid mould on remaining contents, make sure the grass collect bag is empty and dry.

You can fold the handle to save space, loosen the 2 clamps on each side of the handle and bend the upper handle part towards the front of the machine.

> Hibernation

Have your blade sharpened after the mowing season, so your machine is ready for the new season.

ENVIRONMENT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

GARANTIA / GUARANTEE

IMPORTANTE: lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento.

IMPORTANT: llegeixi abans les instruccions d’ús, utilització, manteniment, seguritat i advertències específiques del document present.

IMPORTANT: firstly read carefully the general instructions, for use, maintenance, security and specific warnings of following document.

QUALITY FERRETERIA PLUS garantiza este producto BOXPLUS contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 2 años desde la fecha de venta del producto (fecha factura o tiquet de compra).

QUALITY FERRETERIA PLUS garantitza aquest producte BOXPLUS contra qualsevol defecte de fabricació per un període de 2 anys des de la data de venda del producte (data de factura o tiquet de compra).

QUALITY FERRETERIA PLUS guarantee this BOXPLUS product against any manufacturing defect for a period of 2 years from the sales date (invoice date or purchase ticket).

QUALITY FERRETERIA PLUS SCCL

C/ Garbí, 16 (Pol. Ind. Can Volart)

08150 Parets del Vallés

Barcelona - Spain

N.I.F.: F08234684

Excepciones de la garantía / Excepcions de la garantia / Guarantee exceptions

- Quedan excluidos de dicha garantía de forma expresa los siguientes casos:

En caso de que el usuario haga uso de la maquinaria en alguna tarea para la que ésta no fue diseñada

En caso de que no se respeten las normas de utilización, mantenimiento, seguridad y advertencias específicas del presente documento

Esta maquinaria está diseñada para uso no profesional, por lo que el uso para tal fin no queda cubierto por la presente garantía

Esta garantía no cubre consumibles ni accesorios

El presente documento no es válido sin el tiquet de caja o factura de compra como justificante de garantía

- Quedan exclosos de la citada garantia de forma expresa els següents casos:

En cas que l’usuari faci ús de la màquina en alguna tasca per la que aquesta no va ser dissenyada

En cas que no es respectin les normes d’utilització, manteniment, seguretat i advertències específiques del present document

Aquesta màquina està dissenyada per un ús no professional, per tant l’ús per aquesta finalitat no queda cobert per la present garantia

Aquesta garantia no cobreix consumibles ni accessoris

El present document no és vàlid sense el tiquet de caixa o factura de compra com justificant de garantía

- Following cases are excluded from this guarantee:

In case that the user use the machine for tasks that it was not designed

In case that have not been respected the instructions for use, maintenance, security and warnings as present document

This machine was not designed for professional use, so the professional use is not cover by this guarantee

This guarantee don’t cover neither spares nor accessories

This document is not valid without the purchase ticket or the invoice as proof of guarantee

Ejecución de la garantía / Execució de la garantia / Guarantee execution

La garantía será atendida de forma exclusiva por el establecimiento de compra o en su defecto, en un punto de venta de la cooperativa Quality Ferretería Plus SCCL, que actuará como Servicio Técnico de QUALITY FERRETERIA PLUS

La garantía será atesa de forma exclusiva per l’establiment de compra o en el seu defecte, en un punt de venda de la cooperativa Quality Ferretería Plus SCCL, que actuarà com Servei Tècnic QUALITY FERRETERIA PLUS

The guarantee will be executed exclusively by the purchase establishment of the product or in any establishment member of Quality Ferretería Plus SCCL, which will perform as a Technical Service of QUALITY FERRETERIA PLUS.

Datos Garantía / Dades Garantia / Guarantee Data

Es necesario rellenar los siguientes campos, aunque figuren en factura o tiquete de venta adjuntos:

Es necesari emplenar els següents camps, encara que figurin a la factura o tiquet de venda adjunts:

It is necessary to fill the gaps in, even when they appear in attached invoice or sales ticket:

FIRMA Y SELLO ESTABLECIMIENTO

FIRMA I SEGELL ESTABLIMENT

SIGNATURE AND ESTABLISHMENT STAMP

ARTICULO / ARTICLE:____________________________________________________________

MODELO / MODEL:_____________________________________________________________

FECHA VENTA / DATA VENDA / SALES DATE:_________________________________________

Otros datos / Altres dades / Other data

Año fabricación: La máquina a la que hace referencia este documento fue fabricada en el año 2014.

El comprador de la máquina a la que hace referencia este documento ha pagado el correspondiente importe para costear el reciclado de dicho aparato al final de su vida útil.

QUALITY FERRETERIA PLUS forma parte de la fundación ECOTIC en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Any de fabricació: La màquina a la que fa referència aquest document va ser fabricada l’any 2014.

El comprador de la màquina a la que fa referència aquest document ha pagat el corresponent import per tal de financiar el reciclatge d’aquest aparell al final de la seva vida útil.

QUALITY FERRETERIA PLUS forma part de la fundació ECOTIC en la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Manufacturing year: The machine mentioned in this document was manufactured in 2014.

The purchaser of the mentioned machine in this document have paid the corresponding amount in order to finance the recycling of this machine at the end of its lifespan.

QUALITY FERRETERIA PLUS is integrated in the ECOTIC foundation in the management of waste from electric and electronic machines.

REF 868202